Расчет производился по Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, Дополненное и переработанное, 2005 г.

4.9 Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка

сборки оконных блоков (ист. № 5)

На территории предприятия имеется цех сборки оконных, балконных и дверных поливинилхлоридных блоков из готовых профилей.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу (винила хлорид, углерода оксид, пыли ПВХ) на указанном участке является оборудование для распилки, резки, сварки профиля ПВХ, деталей рамы. На участке установлен пылеулавливающий агрегат ПУ – 2500, с эффективностью очистки 98%.

Перечисленные ингредиенты удаляются из помещения через вентиляционную трубу – организованный источник выброса № 5.

При изготовлении пластиковых окон из поливинилхлорида (ПВХ) производится механическая обработка деталей на различном оборудовании, перечень которого приводится в таблице 16.

Таблица 16. Перечень и количество единиц оборудования, используемого при изготовлении оконных блоков

| Наименование техоперации | Вид оборудования | Кол-во единиц оборудования | Время работы, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Сверление, пиление и фрезерование деталей | Пила SD-15E | 1 шт. | 375 |
|  | Станок BORA-12 | 2 шт. | 375 |
|  | Станок M7SPCRH (MLA) | 1 шт. | 375 |
|  | Фрезерный станок KF-130 | 1 шт. | 375 |
| Абразивная зачистка и шлифовка | Станок PL-14(MLA) | 1 шт. | 375 |
| Резка | Отрезной станок JET | 1 шт. | 375 |
|  | Агрегат для свинчивания SE-3 | 1 шт. | 375 |
|  | Пила для резки штапика GLSM-200N | 1 шт. | 375 |
| Сварка | Одноголовый сварочный станок SLV | 1 шт. | 500 |

Расчет количества выброса загрязняющих веществ проводился по «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» рекомендуется принимать значение поправочного коэффициента гравитации для пыли ПВХ равного 0,4.

Таблица 17. Исходные данные для расчета количества выбросов от технологического оборудования

| Наименование технологической операции | Выделяющиеся вредные вещества | Количество выбросов г/сек на единицу оборудования | Кол-во выбросов г/сек на ед-цу оборудования с учетом коэффициента гравитации |
| --- | --- | --- | --- |
| Резка, сверление и распиливание профиля ПВХ | Пыль ПВХ | 0,0375 | 0,015 |
| Абразивная зачистка и шлифовка | Пыль ПВХ | 0,0642 | 0,02568 |
| Сварка | Винил хлористый | 0,0039* | - |
|  | Оксид углерода | 0,009* | - |

* количество выбросов (г) на одну сварку стык.

Одновременно работают не больше двух станков. Как максимальные взяты выбросы от станка PL-14(MLA) и станка BORA-12, а тонны в год суммировались от всех станков.

Результаты расчета количества выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 18

Таблица 18. Результаты расчета количества выбросов

| Наименование загрязняющего вещества | Количество выбросов загрязняющих веществ |
| --- | --- |
|  | без очистки, г/с | с учетом очистки, г/с | без очистки, т/год | с учетом очистки, т/год |
| Винила хлорид | 0.000065 | 0.000065 | 0.000117 | 0.000117 |
| Углерода оксид | 0.00015 | 0.00015 | 0.00027 | 0.00027 |
| Пыль ПВХ | 0.04068 | 0.0008136 | 0.196668 | 0.003933 |